ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. став 1. Закона

Наручилац врши измену конкурсне документације  у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, за јавну набавку добара – Мониторинг за службу анестезије Опште болнице Ужице,    ЈН бр. 38/18,  за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 01.06.2018.год.

Измена конкурсне документације се врши у Прилогу бр. 2 – Врста и техничке карактеристике предмета јавне набавке тако што се мења количина добара на позицији 1.42 (екстерни монитор) – уместо 1 ком потребно је 2 ком.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Ужице, 08.06.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

МОНИТОРИНГ ЗА СЛУЖБУ АНЕСТЕЗИЈЕ

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ УЖИЦЕ

отворени поступак

ЈН бр: 38/18

Јун, 2018.год.

На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.

124/2012,14/2015 и 68//2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106-5658 д 31.05.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 0106-5659 од 31.05.2018. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке

Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице

ЈН бр. 38/18

Конкурсна документација садржи:

| Ред.бр. прилога | Назив прилога |
| --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке |
| 2. | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| 3. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| 4. | Критеријум за доделу уговора |
| 5. | Образац понуде |
| 6. | Образац структуре цене |
| 7. | Образац трошкова припреме понуде |
| 8. | Образац изјаве о независној понуди |
| 9. | Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл.75. став.2. |
| 10. | Модел уговора |
| 11. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |

Прилог бр.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке добара: Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице,             ЈН бр 38/18

Шифра из ОРН: 33100000 – медицинска опрема

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 01.06.2018. год.

Јавно отварање понуда : 02.07.2018. године у 11 сати у просторијама Опште болнице Ужице

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Шеф Одсека за јавне набавке: Гордана Марковић

Лице за контакт: Данијела Милутиновић

Лице овлашћено за потписивање уговора : Прим. др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/565-680; fax : 031/561-861

e-mail : tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs

Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке добара – Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице – ЈН бр. 38/18 – шифра из ОРН – 33100000 – медицинска опрема

ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ:

| 1 | Пацијент монитор систем за операциону салу са припадајућим модулима | 2 комада |
| --- | --- | --- |
|  | Захтеване техничке карактеристике |
| 1.1 | Екран колор минимум 12” touchscreen |
| 1.2 | Рад на мрежни напон (220V-240V) и уграђене батерије |
| 1.3 | При раду на батерије минимум 2 сата мониторинга |
| 1.4 | Приказ минимум 8 кривих истовремено на екрану |
|  | Захтеване криве које могу бити приказане: |
| 1.5 | -EКГ (I, II, III, aVL, aVR, aVF, Vx) |
| 1.6 | -Плетизмографија са SpO2 сензора |
| 1.7 | -IBP крива (четири канала) |
|  | Мерени и приказани параметри, са опсегом који треба да задовоље: |
| 1.8 | -HR 15-300 Hr/min |
| 1.9 | -Температура један канал (кожна) 0-50°C |
| 1.10 | -Респирација, 6-150bpm |
| 1.11 | -SpO2 Masimo SET, опсег од 0 до 100% |
| 1.12 | -Неинвазивни крвни притисак, опсег мерења SYS 30-255 mm/Hg, DIA 15-220mm/Hg |
| 1.13 | -Пулс (са Spo2 сензора), опсег од 5-240 bpm |
| 1.14 | -IBP 4 канала, -50 ~ 300 mmHg |
| 1.15 | Pacemaker детекција |
|  | Филтери: |
| 1.16 | -Нормал филтер (0.5-40Hz) |
| 1.17 | -IBP филтер 8, 16 i 22 Hz |
|  | Могућност праћења мождане функције активности пацијента (дубине седације): |
| 1.18 | Билатерални четвороканални ЕГ мониторинг преко неинвазивних електрода |
| 1.19 | Детекција и приказ асиметричности активности можданих хемисфера |
|  | Неинвазивно мерење крвног притиска |
| 1.20 | Осцилометријски начин мерења |
| 1.21 | Аутоматски по задатом временском интервалу и по захтеву корисника |
| 1.22 | Меморија за минимум 500 мерења |
|  | ST мерења: |
| 1.23 | Могућност ручног одређивања позиције мерења ST, са приказом ЕКГ криве за детаљно одређивање позиције мерења. |
|  | Аритмија анализа: |
| 1.24 | Анализа у реалном времену: ASYS, VFIB, AFIB, VTAC, RUN, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, AIVR, TACHY, BRADY, PAUS, FREQUENT PVCs |
| 1.25 | Мулти гас анализа, аутоматска детекција и анализа гасова: HAL, ENF, ISO, DES, SEV |
| 1.26 | Праћење рефионалне оксиметрије, са могућношћу праћења обе мождане хемисфере истовремено. |
| 1.27 | Неинвазивни континуални мониторинг: перфузиони индекс, тотал хемоглобин, резерва невезаног кисеоника у хемоглобину,процена давања течности када је пацијент на механичкој вентилацији. |
|  | Додатни екстерни монитор: |
| 1.28 | Дијагонале минимум 81цм |
| 1.29 | Могућност приказа и слободног одабира минимум следећих параметара( независно од главног мониторинг уређаја): HR, SpO2, NiBP, SpHB, резерва невезаног кисеоникау хемоглобину, дубина седације, EtCO2, број удисаја, активни аларми |
| 1.30 | Могућност приказа трендова нумерички праћених параметара и кривих плетизмографије, EtCO2 и спректрални приказ мождане активности обе мождане хемисфере паралелно. |
|  | Прибор који треба да буде испоручен уз пацијент мониторе: |
| 1.31 | Температурни сензор, 2ком |
| 1.32 | ЕКГ кабал 5-жилни, 2ком |
| 1.33 | SpO2 сензор (одговарајуће технологије за приказ захтеваних параметара), 2 ком |
| 1.34 | Манжетна стандардне величине за одрасле, 2 ком |
| 1.35 | Сет за IBP, 2 ком |
| 1.36 | Модул за мониторинг EtCO2, 2 ком |
| 1.37 | Припадајући прибор за мониторинг EtCO2, за 20 пацијената |
| 1.38 | Модул за праћење мождане активости 2ком |
| 1.39 | Припадајући билатералне електроде за праћење мождане актвивности 20 ком |
| 1.40 | Модул за праћење регионалне оксиметрије 2ком |
| 1.41 | Припадајући прибор за праћење регионалне оксиметрије, за 20 пацијената |
| 1.42 | Екстерни монитор, 2 ком |
| 2 | Пацијент монитор систем за пост-оперативно праћење пацијента и интензивну негу, са рачунаром за архивирање и штампу података. | 12 комада |
| 2.1 | Екран колор минимум 12” touchscreen |
| 2.2 | Рад на мрежни напон (220V-240V) и уграђене батерије. |
| 2.3 | При раду на батерије 2 сата мониторинга |
| 2.4 | Приказ минимум 8 кривих истовремено на екрану. |
|  | Захтеване криве које могу бити приказане: |
| 2.5 | -EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, Vx) |
| 2.6 | -Плетизмографија са SpO2 сензора |
|  | Мерени и приказани параметри, са опсегом који треба да задовоље: |
| 2.7 | -HR 15-300 Hr/min |
| 2.8 | -Температура један канал (кожна) 0-50°C |
| 2.9 | -Респирација, 6-150bpm |
| 2.10 | -SpO2 Masimo SET, опсег od 0 do 100% |
| 2.11 | -Неинвазивни крвни притисак, опсег мерења SYS 30-255 mm/Hg, DIA 15-220mm/Hg |
| 2.12 | -Пулс (са Spo2 сензора), опсег од 5-240 bpm |
| 2.13 | Pacemaker детекција, |
|  | Филтери: |
| 2.14 | -Нормал филтер (0.5-40Hz) |
|  | Неинвазивно мерење крвног притиска: |
| 2.15 | -Осцилометријски начин мерења |
| 2.16 | -Аутоматски по задатом временском интервалу и по захтеву корисника |
| 2.17 | -Меморија за минимум 500 мерења |
|  | Аритмија анализа: |
| 2.18 | Анализа у реалном времену: ASYS, VFIB, AFIB, VTAC, RUN, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, AIVR, TACHY, BRADY, PAUS, FREQUENT PVCs |
| 2.19 | Неинвазивни континуални мониторинг: перфузиони индекс, тотал хемоглобин |
| 2.20 | Могућност бежичног повезивања на централни мониторинг |
| 2.21 | Два монитора треба да буду коришћена у пост-оперативном праћењу и исти треба да буду на покретним колицима и да имају бежичну комуникацију са централним рачунаром. Ова два монитора морају да имају могућност наставка праћења хемодинамских параметара са прибора који је раније постављен и коришћен на пацијенту у ОП сали (на пацијент монитор систему из ставке 1) |
|  | Могућност накнадне надградње: |
| 2.22 | -12 канални ЕКГ мониторинг са модулом, 3 ком |
| 2.23 | -Cardiac output са модулом, 3 ком |
|  | Прибор који треба да буде испоручен уз пацијент мониторе: |
| 2.24 | Температурни сензор, 12 ком |
| 2.25 | ЕКГ кабел 5-жилни, 12 ком |
| 2.26 | SpO2 сензор за вишекратну употребу, за одрасле, 12 ком |
| 2.27 | Манжетна стандардне величине за одрасле, 12 ком |
| 2.28 | WiFi модул 2 ком (два монитора треба да имају могућност повезиванја на рачунар за приказ података са монитора путем WiFi) |
| 2.29 | Зидни носач, 10 ком |
| 2.30 | Покретни носач (колица), 2 ком |
|  | Рачунар за приказ, архивирање и штампу података | 1 комад |
| 2.32 | Мора имати могућност повезивања на пацијент мониторе (из захтева под бројем 2.1) путем LAN i WiFi (бежичне) мреже |
| 2.33 | Штампа кривих и података са пацијент монитора на на Laser A4 штампачу |
| 2.34 | Могућност истовременог приказа кривих и праћених података са свих пацијент монитора |
| 2.35 | Рачунар треба да поседује следеће компоненте: |
| 2.36 | Екран 17” са командама на додир, 2 комада |
| 2.37 | Ласерски A4 штампач, 1 ком |
| 2.38 | непрекидни извор напајања за рад од минимум 10 минута у случају нестанка мрежног напајања (220V) |
| 2.39 | неопходан прибор за повезивање пацијент монитора |

- Понуђач је у обавези да на меморандуму понуђача достави изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ће испоручити захтевани прибор уз пацијент мониторе. Понуђач је у обавези да достави решење АЛИМС-а за прибор који подлеже регистрацији.

- Уз понуду обавезно доставити каталог односно проспект из кога се могу утврдити тражене техничке карактеристике предмета јавне набавке, преведен на српски језик, у коме је понуђач обавезан да маркира све захтеване карактеристике са уписаним редним бројем из техничке спецификације.

- Неопходно је доставити уз понуду Решење Агенције за лекове и медицинска средства (уколико Решење АЛИМС није издата на неограничено време она или мора бити важећа или мора бити достављена изјава носиоца дозволе да је за понуђено медицинско средство поднет захтев за обнову дозволе за медицинско средство у складу са Законом о лековима и медицинским средствима). У случају да понуђач достави решење о упису у Регистар, које не гласи на његово име, већ на име неког другог правног лица, исти мора приложити овлашћење носиоца решења о упису, да може се користити достављеним решењем.

Рок, начин и место испоруке:

Понуђач сам уписује рок испоруке уз услов да је максимални рок 60 дана од дана уплате аванса.

Место испоруке на адресу наручиоца: Општа болница Ужице, Милоша Обреновића бр. 17 Ужице

Гарантни рок је понуђач уписује на обрасцу понуде уз услов да не може бити краћи од гаранције произвођача.

Рок и начин плаћања:

Плаћање ће се вршити 100% аванс, након потписивања уговора, по добијању средстава и достављања средства финансијског обезбеђења – банкарске гаранције за добро изврпење уговора и за повраћај авансног плаћања. Средства су обезбеђена из средстава Министарства здравља РС. Плаћање ће бити извршено закључивањем уговора о асигнацији између понуђача, наручиоца и Министарства здравља РС.

Прилог бр.3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који испуњава услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:

Обавезни услови

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

Доказ:

- Решење за обављање промета предметних добара које издаје Министарство здравља РС

5) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона – Прилог бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Докази испуњености обавезних и додатних услова се достављају уз понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Прилог бр.4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем понднера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио гарантни рок., а уколико две или више понуда има исти рок важења понуда, изабраће се понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 38/18 у отвореном поступку Мониторинг за службу анестезије Опште болнице Ужице НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте

Прилог бр.5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.___________________________од _________________________________

за јавну набавку добара – Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице,  ЈН бр. 38/18

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице,

ЈН бр. 38/18

| Назив | Укупна вредност понуде без пдв-а |
| --- | --- |
| Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице |  |
| Словима: |

Рок важења понуде : _____________________________

Рок испоруке: _____________________________________________

Гаранција _________________________________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач _____________

Део набавке коју ће извршити подизвођач _________________________________

Датум                                                                         Понуђач

М.П.

___________________________				__________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице,

ЈН бр. 38/18

| ред. бр. | Назив | Јединица мере | Кол | јед.цена (без пдв-а) | јед.цена (са пдв-ом) | укупна вредност (без пдв-а) | укупна вредност (са пдв-ом) | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пацијент монитор систем за операциону салу | комад | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Пацијент монитор систем за пост-оперативно праћење пацијената и интензивну негу, са рачунаром за архивирање и штампу података | комад | 12 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност понуде, (ставке 1 + 2): |  |  |  |

Датум                                  			Понуђач

М.П.

___________________________				__________________________

Напомене: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  структуре цене  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

Прилог бр.7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара – Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице

ЈН бр. 38/18

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   ________________________	 (навести назив понуђача),  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | Износ трошкова у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог бр. 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   ,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  набавке добара – Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице, ЈН бр.38/18 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом.

Прилог бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИНЕПОСТОЈАЊА ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице, ЈН бр.38/18 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр.10

ДМ

МОДЕЛ УГОВОРА

Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице, ЈН бр. 38/18

Закључен између:

1.  Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор Прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: Наручилац), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2.  "____________________________________________" ________________, улица _____________________ бр. ____, који заступа директор _____________________, ( у даљем тексту: Добављач) са жиро рачуном бр. ________________________________ код ________________________ банке, ПИБ : ____________________, мат.бр. ________________, с друге стране.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу члана 53. Закона о јавним набавкам  („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015) донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке добара: Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице, ЈН бр.38/18,

- да је Добављач ___________________________________. доставио понуду бр.____________________________ која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације и која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора,

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора бр.______________________ од_________године (попуњава Наручилац) којом је уговор доделио понуђачу_________________________________

Члан  2.

Предмет овог уговора је набавка добара -  Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице, у складу са понудом добављача.

Члан  3.

Укупна уговорена вредност набавке износи _______________________ динара без пдв-а односно _____________________________ динара са урачунатим пдв-ом

Цена је фиксна и не може се мењати.

Средства су обезбеђена из средстава Министарства здравља РС.

Члан  4.

Наручилац се обавезује да ће за уговорену вредност из члана 3. овог уговора платити 100% аванс, након потписивања уговора и по добијању средстава од Министарства здравља РС.

Плаћање ће се вршити закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, Министарства здравља РС и добављача.

Члан  5.

Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења – банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Средство финансијског обезбеђења мора гласити на износ 100% аванса са пдв-ом, са роком важности до правдања аванса.

Средство финансијског обезбеђења ће бити активирана за случај да добављач не испуни своје уговорне обавезе за које је наручилац дао аванс или уколико  добављач не врати аванс.

Члан  6.

Добављач се обавезује да приступи извршењу предметне набавке у року _______________ дана од дана потписивања уговора.

Место испоруке добара и извршења услуге је Општа болница Ужице.

Гаранција за испоручена добра је  ___________________ рачунајући од дана пуштања у рад апарата.

Члан  7.

Добављач се обавезује да изврши испоруку добара у складу са захтеваним техничким карактеристикама.

Испорука се сматра извршеном даном предаје предметног добра у просторијама наручиоца, о чему ће сачинити, завести и потписати записник о пријему уговореног добра.

Уколико наручилац након пријема испоруке утврди да нису испоручена предметна добра у складу са техничким карактеристикама из понуде, има право да предметну испоруку рекламира.

Добављач је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој.

Члан 8.

Наступање више силе ослобађа одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.

Као случајеви више силе сматрају се: природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом одређени као виша сила.

Члан  9.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 7 (седам) дана.

Члан  10.

Уговорене стране су се сагласиле да се на све оно што није регулисано овим уговором примењују одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном закључења.

Члан  12..

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ				ЗА ДОБАВЉАЧА

ДИРЕКТОР								ДИРЕКТОР

________________________					__________________

Прим. др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр. 11.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начина на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац дат у конкурсној документацији)

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Мониториг за потребе анестезије ОБ Ужице – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 02.07.2018.год. до 10 часова и 30 минута. Отварање понуда ће се вршити 02.07.2018.год.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки 01.06.2018. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком:

„Измена  понуде за јавну набавку добара – Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице – ЈН бр. 38/18  или

„Допуна понуде за  јавну  набавку добара – Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице – ЈН бр. 38/18  или

„Опозив понуде за  јавну набавку добара – Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице – ЈН бр. 38/18 или

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку добара – Мониторинг за службу анестезије ОБ Ужице – ЈН бр. 38/18

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити 100% аванс, након потписивања уговора, по добијању средстава и достављања средства финансијског обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Средства су обезбеђена из средстава Министарства здравља РС. Плаћање ће бити извршено закључивањем уговора о асигнацији између понуђача, наручиоца и Министарства здравља РС.

8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке

Понуђач сам уписује рок испоруке уз услов да је максимални рок 60 дана од дана уплате аванса.

Место испоруке на адресу наручиоца: Општа болница Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, Ужице

Гарантни рок је понуђач уписује на обрасцу понуде уз услов да не може бити краћи од гаранције произвођача.

8.3. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.

Образац структуре цене понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. У понуђену цену мора бити урачуната укупна вредност добара, са испоруком, транспортом, доставом, царином уколико су добра иностраног произвођача, додатним порезима и доприносима и др.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Понуђач је у обавези да понуди искључиво једну цену, све друго сматраће се понудом са варијантама која је за наручиоца неприхватљива.

10. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

11. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

12. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tendimc@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs или факсом на број  031/561-861) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 38/18

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођач

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. Средство финансијског обезбеђења

Изабрани понуђач је дужан да достави:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

Изабрани  понуђач  се  обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу   достави   банкарску   гаранцију за за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива  на  први  позив.  Банкарска  гаранција  за  повраћај  авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са  ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац не може   исплатити   ниједан   износ   пре   него   што   прими   тражено средство  финансијског  обезбеђења  за  повраћај  авансног  плаћања.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама

Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, факсом на број 031/561-861 или препорученом пошиљком  са повратницом.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН бр. 38/18, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен  на потпис  понуђачу којем  је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.