ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. став 1. Закона

Наручилац врши измену конкурсне документације  у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, за јавну набавку добара – Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице, ЈН бр. 64/18,  за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 18.09.2018.год.

Измена конкурсне документације се врши у Партији 1 - Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума и напредну визуелизацију, у Прилогу бр. 2 – Врста и техничке карактеристике предмета јавне набавке и у Прилогу бр. 6 – Образац структуре цене тако што се на следећим ставкама бришу одређене карактеристике како би се омогућила конкурентност у поступку јавне набавке: ставка 1 – True HD 3 MOS System kamere, konzole, ставка 2 – Глава камере, ставка 3 – Извор светла, ставка 4 – Фибер оптички кабл и ставка 5 – Монитор.

Наручилац ће због горе наведених измена објавити обавештење о продужетку рока за подношење понуда.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Ужице, 15.10.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе

Оперативне гинекологије ОБ Ужице

отворени поступак

ЈН бр: 64/18

Септембар, 2018.год.

На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.

124/2012,14/2015 и 68//2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106-10001 од 18.09.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 0106-10002 од 18.09.2018. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке

Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице

ЈН бр. 64/18

Конкурсна документација садржи:

| Ред.бр. прилога | Назив прилога |
| --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке |
| 2. | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| 3. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| 4. | Критеријум за доделу уговора |
| 5. | Образац понуде |
| 6. | Образац структуре цене |
| 7. | Образац трошкова припреме понуде |
| 8. | Образац изјаве о независној понуди |
| 9. | Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл.75. став.2. |
| 10. | Модел уговора |
| 11. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |

Прилог бр.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке добара – Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице - ЈН бр. 64/18

Шифра из ОРН: 33100000– медицинска опрема

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 18.09.2018. год.

Јавно отварање понуда : 23.10.2018. године у 11 сати у просторијама Опште болнице Ужице

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Шеф Одсека за јавне набавке: Гордана Марковић

Лице за контакт: Данијела Милутиновић, службеник за јавне набавке

Лице овлашћено за потписивање уговора : Прим. др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/599-516;  031/599-599, лок.572

e-mail : tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs

Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке добара - Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице, ЈН бр.64/18

Партија 1 - Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума и напредну визуелизацију

Tехничка спецификација:

| True HD 3MOS sistem kamere, konzola | Foto senzor: 3 CMOS sensora 1/3 inch Rezolucija: 1920x1080 piksela Strujno napajanje: 100-240 VAC, 50-60Hz, 0.8 Amp Video izlazi: DVI-D X2, HD-SDI X2, S-video x1 Kompozitni izlaz x1 Osetljivost: 151x@F2.8, 320K, 12dB Y nivo> 210mv Podešavanja preko prednjeg dela kontrolera: Balans beline: Automatski, podešavanje preko prednjeg dela kontrolera ili dugmadi na glavi kamere Elektronsko zumiranje: Do 2:1, kontrola preko dugmadi kamere Izbor 8 ražličitih hiruških procedura i korisnik , promena nivoa osvetljenja, izbor oštrine slike, minimiziranje blještanja ili artefakta PEAK/AVERAGE,RED DETAIL opcija za promenu sadržaja crvene boje. Dostupne opcije su OFF, LOW, HIGH. Standard I.E.C. 60601-1 Class 1, CF Applied Parts | 1 |
| --- | --- | --- |
| True HD 3MOS, glava kamere | Eyecup model autoklavabilna, Funkcije dugmadi na glavi kamere: CAPTURE (aktivacija ukočene slike ili štampanje) RECORD (aktivacija/deaktivacija video rekordera) BRIGHTNESS (podešavanje svetline), OFF (bez funkcije) ZOOM | 1 |
| Direct LED, izvor svetla | Funkcije prednjeg panela: ’POWER’’ dugme , Stand By dugme, ’LCD DISPLAY’’ sa prikazom režima rada, nivoa svetlosti, upozorenja (ventilator je zaustavljen, pregrevanje), potreban servis, daljinska kontrola, interfejs kamera i poruke o greškama, ’BRIGHTNESS’’ dugmad za upravljanje nivoom osvetljenja | 1 |
|  | Funkcije zadnjeg panela: “DIGITAL OR” konektor, “CAMERA” konektor, “POWER CORD” utičnica, MODUL OSIGURAČA, Mesto za vezivanje uzemljenja |  |
|  | Napon ulazne struje: 100-240 V |  |
|  | Frekvenca ulazne struje: 50-60 Hz |  |
|  | Lampa- Broj radnih sati minimum 20,000 |  |
|  | Napajanje lampe: 90V, Tip lampe: High Power LED Engine, Temperatura boje 5000-7500°K |  |
| Fiber optički kabl |  | 1 |
| LCD Monitor 32“ | Veličina ekrana: 32ʺ LED LCD (16:9), Maksimalna rezolucija: 1920x1080, Boje displeja: 16.7 mil. Boja, Ugao gledanja 89˚, Duplo staklo, abti-refleks premaz Ulazni signal video: 2 x DVI-D, 2 x SDI(SD/HD/3G), 2 x SOG 1 x VGA, 1 x C-VIDEO, 1 x S-VIDEO 1 x komponentni (RGBS,YPbPr) Izlazni signal video: 2 x DVI-D, 2 x SDI(SD/HD/3G), 2 x SOG 1 x C-VIDEO, 1 x S-VIDEO 1 x komponentni (RGBS,YPbPr) Dugmad za kontrolu prednja strana: Dugmad za kontrolu Prednja strana INPUT, -, +, , PIP, MENU, POWER Ulazna struja:24 V jednosmerna, 6.25A maks. Rupe za montiranje:VESA standard (100mm X 100mm, 200mm x 100mm, 400mm x 200mm) | 1 |
| Optika | 10mm, 0° | 1 |
| Insuflator | Aparat poseduje tri moda: | 1 |
|  | 1. Standardna insuflacija |  |
|  | 2. Insuflacija sa evakuacijim dima |  |
|  | 3. Mod za kontrolisanu insuflaciju koja omogućava stabilan pneumoperitoneum i kontinuiranu evakucaciju dima iz operativnog polja I rad sa portovima bez mehaničke valvule |  |
|  | U sva tri moda omogućena je filtracija za opsega 0,01 mikron |  |
|  | Sistem omogućava korišćenje centralog gasa i gasa iz boce |  |
|  | Protok CO2 5, 20 I 40L/min |  |
|  | Pritisak 5-20mmHg |  |
|  | Aparat je opremljen kolor TouchScreen ekranom |  |
|  | Opremljen zvučnim i vizuelnim alarmima |  |
|  | Frekvencija strujnog napona 50Hz-60Hz |  |
|  | Opseg strujnog napona 230V |  |
|  | Ispunjeni sledeći standardi: DIN EN 60601-1:2007, IEC 60601-1:2005, EN 60601-1-2:2007, IEC 60601-1-2:2005 |  |
| Kolica | 5 polica, jedna fioka, 2000VA transformer, fleksibilni nosač za monitor sa VESA kačenjem, nosivosti do 18kg | 1 |
| Pristupni port | Port sa tri kanala za cirkulisanje CO2 | 6 |
|  | Port nema mehaničku valvulu |  |
|  | Port ima nevidiljivu gasnu valvulu koja se stvara pri komunikaciji gasa koji izlazi iz aparata i gasa koji cirkuliše unutar pneumoperitoneuma |  |
|  | Dužina porta može biti 100mm, 120mm, 150mm |  |
|  | Širina porta može biti 5mm, 8mm, 12mm |  |
|  | Kompatibilan je sa trolumenskim crevima |  |
| Trolumensko crevo | 1.1. Sastavljeno od tri creva koja su povezana na 0,01 mikronski filter | 6 |
|  | 1.2. Crevo je komatibilno sa Sistemom za stabilni pneumoperitoneum i trolumenskim pristupnim portom |  |
|  | 1.3. Daje opciju za insuflaciju putem Veress igle |  |
| Set višekratnih instrumenata | RUČKA INSTRUMENTA | 6 |
|  | VIŠEKRATNE MAKAZICE, METZENBAUM, 5MM, 33CM | 1 |
|  | VIŠEKRATNI GRASPER, LONG FENESTRATED, 5MM, 33CM | 1 |
|  | VIŠEKRATNI GRASPER, BABCOCK, 5MM, 33CM | 1 |
|  | VIŠEKRATN DISSECTOR, TAPERED, 5MM, 33CM | 1 |
|  | VIŠEKRATN DISSECTOR, CURVED MARYLAND, 5MM, 33CM | 1 |
|  | INSTRUMENT ZA SUKCIJU I IRIGACIJU, 5MM | 2 |
|  | TACNA ZA STERILIZACIJU | 1 |
| Insuflacija | SET CREVA SA 1 LUMENOM | 25 |

Партија 2 – Морселатор

Tехничка спецификација:

Morsesaltor elektronski

1) kontrolna jedinica morselatora na kojoj se podešava brzina rada i smer, strujno napajanje

- brzina rada do 1000 obrtaja/min

- smer okretanja: u desno/u levo

2) radni deo morselatora-ručica,višekratna

3) troakar morselatora 12mm, višekratni

4) troakar morselatora 20mm, višekratni

Доказивање испуњености техничких карактеристика:

Понуђач је у обавези да достави документа којима се доказује сагласност понуђених добара са захтевима из конкурсне документације.

Понуђач уз понуду достави каталог или фотокопију каталога, за добра која нуди (доставити уз понуду доказе за тражене карактеристике у форми каталога, проспекта произвођача или сличном документу на којем су обележене тражене техничке карактеристике из техничке спецификације.

Странице каталога или фотокопије страница је потребно потписати и оверити од стране понуђача.

Предметна добра која подлежу регистрацији морају бити регистрована код надлежног органа,  за која су издата Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису предметног добра у одговарајући регистар.

У случају да лице које врши промет медицинског средства на велико није истовремено и носилац уписа медицинског средства, дужно је да има овлашћење или закључен уговор о промету медицинских средстава на велико са носиоцем уписа тог медицинског средства у Регистар медицинских средстава.

Решења  АЛИМС-а се достављају уз понуду.

Рок, начин и место испоруке:

Испорука добара је максимално 45 дана  од дана уплате аванса.

Понуђач је дужан да изврши испоруку добара – Општа болница Ужице.

Гаранција:

Гарантни рок је понуђач уписује на обрасцу понуде уз услов да не може бити краћи од гаранције произвођача.

Понуђач је дужан да достави изјаву произвођача или уговор са произвођачем апарата о обезбеђеном сервису у гарантном року.

Рок и начин плаћања:

Плаћање ће се вршити 100% аванс, након потписивања уговора, по добијању средстава и достављања средства финансијског обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Средства су обезбеђена из средстава Министарства здравља РС. Плаћање ће бити извршено закључивањем уговора о асигнацији између понуђача, наручиоца и Министарства здравља РС.

Прилог бр.3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који испуњава услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:

Обавезни услови

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

Доказ:

- Решење за обављање промета предметних добара које издаје Министарство здравља РС

5) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона – Прилог бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Докази испуњености обавезних услова се достављају уз понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Прилог бр.4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем понднера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде, а уколико две или више понуда има исти рок важења понуда, изабраће се понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 64/18 у отвореном поступку Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте

Прилог бр.5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.___________________________од _________________________________

за јавну набавку добара – Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице, ЈН бр.64/18

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку добара - Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице, ЈН бр.64/18

| Н А З И В | Укупна вредност понуде без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Партија 1 – Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума и напредну визуелизацију |  |
| словима: |
| Произвођач (модел): |
| Партија 2 - Морселатор |  |
| словима: |
| Произвођач (модел): |

Рок важења понуде : _____________________________

Рок испоруке: __________________________________

Гаранција на испоручена добра:______________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач _____________

Део набавке коју ће извршити подизвођач _________________________________

Датум                                                                         Понуђач

М.П.

___________________________				__________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

за набавку добара - Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице,

ЈН бр.64/18

Партија 1 - Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума и напредну визуелизацију

| Назив | Опис | Кол. kom | Јед.цена без пдв-а | Јед.цена са пдв-ом | Укупна вредност понуде без пдв-а | Укупна вредност понуде са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| True HD 3MOS sistem kamere, konzola | Foto senzor: 3 CMOS sensora 1/3 inch Rezolucija: 1920x1080 piksela Strujno napajanje: 100-240 VAC, 50-60Hz, 0.8 Amp Video izlazi: DVI-D X2, HD-SDI X2, S-video x1 Kompozitni izlaz x1 Osetljivost: 151x@F2.8, 320K, 12dB Y nivo> 210mv Podešavanja preko prednjeg dela kontrolera: Balans beline: Automatski, podešavanje preko prednjeg dela kontrolera ili dugmadi na glavi kamere Elektronsko zumiranje: Do 2:1, kontrola preko dugmadi kamere Izbor 8 ražličitih hiruških procedura i korisnik , promena nivoa osvetljenja, izbor oštrine slike, minimiziranje blještanja ili artefakta PEAK/AVERAGE,RED DETAIL opcija za promenu sadržaja crvene boje. Dostupne opcije su OFF, LOW, HIGH. Standard I.E.C. 60601-1 Class 1, CF Applied Parts | 1 |  |  |  |  |
| True HD 3MOS, glava kamere | Eyecup model autoklavabilna, Funkcije dugmadi na glavi kamere: CAPTURE (aktivacija ukočene slike ili štampanje) RECORD (aktivacija/deaktivacija video rekordera) BRIGHTNESS (podešavanje svetline), OFF (bez funkcije) ZOOM | 1 |  |  |  |  |
| Direct LED, izvor svetla | Funkcije prednjeg panela: ’POWER’’ dugme , Stand By dugme, ’LCD DISPLAY’’ sa prikazom režima rada, nivoa svetlosti, upozorenja (ventilator je zaustavljen, pregrevanje), potreban servis, daljinska kontrola, interfejs kamera i poruke o greškama, ’BRIGHTNESS’’ dugmad za upravljanje nivoom osvetljenja | 1 |  |  |  |  |
|  | Funkcije zadnjeg panela: “DIGITAL OR” konektor, “CAMERA” konektor, “POWER CORD” utičnica, MODUL OSIGURAČA, Mesto za vezivanje uzemljenja |  |  |  |  |  |
|  | Napon ulazne struje: 100-240 V |  |  |  |  |  |
|  | Frekvenca ulazne struje: 50-60 Hz |  |  |  |  |  |
|  | Lampa- Broj radnih sati minimum 20,000 |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje lampe: 90V, Tip lampe: High Power LED Engine, Temperatura boje 5000-7500°K |  |  |  |  |  |
| Fiber optički kabl |  | 1 |  |  |  |  |
| LCD Monitor 32“ | Veličina ekrana: 32ʺ LED LCD (16:9), Maksimalna rezolucija: 1920x1080, Boje displeja: 16.7 mil. Boja, Ugao gledanja 89˚, Duplo staklo, abti-refleks premaz Ulazni signal video: 2 x DVI-D, 2 x SDI(SD/HD/3G), 2 x SOG 1 x VGA, 1 x C-VIDEO, 1 x S-VIDEO 1 x komponentni (RGBS,YPbPr) Izlazni signal video: 2 x DVI-D, 2 x SDI(SD/HD/3G), 2 x SOG 1 x C-VIDEO, 1 x S-VIDEO 1 x komponentni (RGBS,YPbPr) Dugmad za kontrolu prednja strana: Dugmad za kontrolu Prednja strana INPUT, -, +, , PIP, MENU, POWER Ulazna struja:24 V jednosmerna, 6.25A maks. Rupe za montiranje:VESA standard (100mm X 100mm, 200mm x 100mm, 400mm x 200mm) | 1 |  |  |  |  |
| Optika | 10mm, 0° | 1 |  |  |  |  |
| Insuflator | Aparat poseduje tri moda: | 1 |  |  |  |  |
|  | 1. Standardna insuflacija 2. Insuflacija sa evakuacijim dima 3. Mod za kontrolisanu insuflaciju koja omogućava stabilan pneumoperitoneum i kontinuiranu evakucaciju dima iz operativnog polja I rad sa portovima bez mehaničke valvule U sva tri moda omogućena je filtracija za opsega 0,01 mikron Sistem omogućava korišćenje centralog gasa i gasa iz boce Protok CO2 5, 20 I 40L/min Pritisak 5-20mmHg Aparat je opremljen kolor TouchScreen ekranom Opremljen zvučnim i vizuelnim alarmima Frekvencija strujnog napona 50Hz-60Hz Opseg strujnog napona 230V Ispunjeni sledeći standardi: DIN EN 60601-1:2007, IEC 60601-1:2005, EN 60601-1-2:2007, IEC 60601-1-2:2005 |  |  |  |  |  |
| Kolica | 5 polica, jedna fioka, 2000VA transformer, fleksibilni nosač za monitor sa VESA kačenjem, nosivosti do 18kg | 1 |  |  |  |  |
| Pristupni port | Port sa tri kanala za cirkulisanje CO2 Port nema mehaničku valvulu Port ima nevidiljivu gasnu valvulu koja se stvara pri komunikaciji gasa koji izlazi iz aparata i gasa koji cirkuliše unutar pneumoperitoneuma Dužina porta može biti 100mm, 120mm, 150mm | Širina porta može biti 5mm, 8mm, 12mm Kompatibilan je sa trolumenskim crevima | 6 |  |  |  |  |
| Trolumensko crevo | 1.1. Sastavljeno od tri creva koja su povezana na 0,01 mikronski filter 1.2. Crevo je komatibilno sa Sistemom za stabilni pneumoperitoneum i trolumenskim pristupnim portom | 1.3. Daje opciju za insuflaciju putem Veress igle | 6 |  |  |  |  |
| Set višekratnih instrumenata | RUČKA INSTRUMENTA | 6 |  |  |  |  |
|  | VIŠEKRATNE MAKAZICE, METZENBAUM, 5MM, 33CM | 1 |  |  |  |  |
|  | VIŠEKRATNI GRASPER, LONG FENESTRATED, 5MM, 33CM | 1 |  |  |  |  |
|  | VIŠEKRATNI GRASPER, BABCOCK, 5MM, 33CM | 1 |  |  |  |  |
|  | VIŠEKRATN DISSECTOR, TAPERED, 5MM, 33CM | 1 |  |  |  |  |
|  | VIŠEKRATN DISSECTOR, CURVED MARYLAND, 5MM, 33CM | 1 |  |  |  |  |
|  | INSTRUMENT ZA SUKCIJU I IRIGACIJU, 5MM | 2 |  |  |  |  |
|  | TACNA ZA STERILIZACIJU | 1 |  |  |  |  |
| Insuflacija | SET CREVA SA 1 LUMENOM | 25 |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |

Партија 2 – Морселатор

| Назив | Опис | Кол. kom | Јед.цена без пдв-а | Јед.цена са пдв-ом | Укупна вредност понуде без пдв-а | Укупна вредност понуде са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Морселатор електронски | 1) Контролна јединица морселатора на којој се подешава брзина рада и смер, струјно напајање, брзина рада до 1000 обртаја/мин, смер окретања: у десно/ у лево 2) радни део морселатора – ручица, вишекрактна 3) троакар морселатора 12мм, вишекратни 4) троакар морселатора 20мм, вишекратни | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

Датум                                  				Понуђач

М.П.

___________________________				__________________________

Напомене: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  структуре цене  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

Прилог бр.7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за набавку добара - Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице,

ЈН бр.64/18

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   ________________________	 (навести назив понуђача),  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | Износ трошкова у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог бр. 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   ,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  набавке добара - Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице, ЈН бр.64/18 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом.

Прилог бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИНЕПОСТОЈАЊА ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице,              ЈН бр.64/18  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр.10

МОДЕЛ УГОВОРА

за купопродају лапароскопског стуба

за потребе  ОБ Ужице, ЈН бр.64/18

Закључен између:

1.  Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор Прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: Наручилац), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2.  "____________________________________________" ________________, улица _____________________ бр. ____, који заступа директор _____________________, ( у даљем тексту: Добављач) са жиро рачуном бр. ________________________________ код ________________________ банке, ПИБ : ____________________, мат.бр. ________________, с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја добара -  Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице, ЈН бр. 64/18, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки  ___________.2018.год., Одлуке о додели уговора 0106 бр.__________ од ____.____.2018.год. и понуде бр._________од ___.___.2018.год. која је саставни део овог уговора.

Члан  2.

Добављач се обавезује да испоручи предметно добро, укупне вредности _________________ без ПДВ-а.

Уговор се закључује за партију ____________________________________________

Укупна вредност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи _______________ динара.

Цена из понуде је фиксна и не може се мењати.

Рок важења понуде је ___________________ од дана отварања понуда.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће за уговорену вредност из члана 3. овог уговора платити 100% аванс, након потписивања уговора и по добијању средстава од Министарства здравља РС.

Плаћање ће се вршити закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, Министарства здравља РС и добављача.

Члан 4.

Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења – банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Средство финансијског обезбеђења мора гласити на износ 100% аванса са ПДВ-ом, са роком важности до правдања аванса.

Средство финансијског обезбеђења ће бити активирана за случај да добављач не испуни своје уговорне обавезе за које је наручилац дао аванс или уколико  добављач не врати аванс.

Члан  5.

Добављач се обавезује да испоручи добра у року до _______ дана од дана уплате аванса.

Добављач је дужан да изврши испоруку апарата у Општу болницу Ужице.

Добављач се обавезује да изврши испоруку добара у складу са захтеваним техничким карактеристикама.

Испорука се сматра извршеном даном предаје предметних добара у просторијама наручиоца, о чему ће сачинити, завести и потписати записник о пријему уговореног добра.

Уколико наручилац након пријема испоруке утврди да није испоручено предметно добро у складу са техничким карактеристикама из понуде, има право да предметну испоруку рекламира.

Добављач  је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој.

Члан  6.

Добављач обезбеђује гаранцију на испоручена добра у времену од  ____________________________.

Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања записника о примопредаји добара.

Члан  7.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о купопродаји уколико:

- добављач не испоручи добра у уговореном року;

- добављач не поступи у складу са чланом 5. став 6. овог уговора;

- добављач захтева промену цене из члана 2. овог уговора.

Члан 8.

У случајевима из члана 7. овог уговора, уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења од стране добављача, којим га наручилац обавештава да раскида предметни уговор из разлога наведених у члану 7. овог уговора.

Члан 9.

Добављач  је обавезан да у року од 5 дана од дана раскида уговора изврши повраћај авансно уплаћених средстава са законском припадајућом каматом.

Наручилац има право да у случају неиспуњења обавеза добављача из става 1. овог члана поднесе на наплату банци меницу за повраћај аванса.

Члан 10.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА						ЗА ДОБАВЉАЧА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

Д И Р Е К Т О Р						Д И Р Е К Т О Р

__________________________				__________________

Прим др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр. 11.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начина на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац дат у конкурсној документацији)

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице, ЈН бр.64/18  – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 23.10.2018.год. до 10 часова и 30 минута. Отварање понуда ће се вршити 23.10.2018.год. у 11 часова у просторијама ОБ Ужице.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки 18.09.2018. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком:

„Измена  понуде за јавну набавку добара – Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице, ЈН бр. 64/18   или

„Допуна понуде за  јавну  набавку добара – Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице, ЈН бр.64/18    или

„Опозив понуде за  јавну набавку добара – Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице, ЈН бр. 64/18  или

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку добара – Лапароскопски стуб за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за потребе Оперативне гинекологије ОБ Ужице, ЈН бр. 64/18

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити 100% аванс, након потписивања уговора и достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, Средства су обезбеђена из средстава Министарства здравља РС. Плаћање ће се вршити закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, Министарства здравља РС и добављача.

8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке

Добављач се обавезује да испоручи добра у року до 45 дана од дана уплате аванса.

Добављач је дужан да изврши испоруку добара у Општу болницу Ужице.

Добављач се обавезује да изврши испоруку добара у складу са захтеваним техничким карактеристикама

8.3. Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђач у прилогу бр. 5 (образац понуде) уписује гарантни рок, који не може бити краћи од произвођачке гаранције.

8.4. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.

Образац структуре цене понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. У понуђену цену мора бити урачуната укупна вредност добара, са испоруком, транспортом, доставом, царином уколико су добра иностраног произвођача, додатним порезима и доприносима и др.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Понуђач је у обавези да понуди искључиво једну цену, све друго сматраће се понудом са варијантама која је за наручиоца неприхватљива.

10. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

11. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

12. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци  о  заштити животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Изабрани понуђач је дужан да достави:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

Изабрани  понуђач  се  обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу   достави   банкарску   гаранцију за за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива  на  први  позив.  Банкарска  гаранција  за  повраћај  авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са  ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац не може   исплатити   ниједан   износ   пре   него   што   прими   тражено средство  финансијског  обезбеђења  за  повраћај  авансног  плаћања.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

15. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tendimc@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs или факсом на број  031/561-861) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 64/18

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођач

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у    поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану  обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве – Прилог бр. 9)

20. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, факсом на број 031/561-861 или препорученом пошиљком  са повратницом.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН бр. 64/18, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен  на потпис  понуђачу којем  је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.