ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Медицинска опрема за ДЗ Бајина Башта,  редни број ЈН бр. 100/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 09.08.2019.год.

Питање:

U odgovoru od 21.08.2019 naveli se da ne prihvatate manju snagu od 1700W sa obrazloženjem:

"Naručilac neće prihvatiti manju snagu od 1700 W. Može se ponuditi sterilizator veće snage od 1700W.

Naručilac je zahtevao snagu od min.1700W jer se na taj način mnogo brže postiže zadata temperatura."

Iz odgovora proizilazi da naručiocu nije bitna specifična snaga, već je faktor koji utiče na tehničku

karakteristiku vreme postizanja zadate temperature sterilizacije.

Stoga postavljamo pitanje Naručiocu:

Koje je vreme zagrevanja do zadate temperature potrebno?

Одговор:

Наручилац остаје при задатом захтеву да минимална снага буде 1700 W. Не постоји дефинисано време за постизање задате температуре стерилизације.Оно зависи од бројних фактора, количине и врсте материјала који се стерилише, спољне температуре, а највише од снаге грејача.

Питање:

U tehničkoj specifikaciji zahtevane su navedene unutrašnje dimenzije:" Unutrašnje dimenzije (SxVxD) 400x400x330 mm (+ 5%)".

Drugi proizvodači proizvode sterilizator vece širine, čirne ergonomski olakšavaju utovar i istovar materijala u i iz sterilizatora, te iz tog razloga postavljamo pitanje:

Da Ii će Naručilac prihvatiti suvi sterilizator istog kapaciteta, a razliritih untrašnjih dimenzija, odnosno vece širine do 520mm?

Одговор:

Наруручилац је конкурсном документацијом захтевао: „Unutrašnje dimenzije (ŠxVxD) 400x400x330 mm (+ 5%)“. Наручилац није тачно дефинисао димензије већ је у односу на тражене димензије омогућио добављачима да могу да понуде и димензије + 5% од траженог.

Питање:

0bzirom da se radi о uređaju velike snage, a pošto niste specificirali vrstu toplotne izolacije koju uređaj treba da poseduje molimo Narucioca da definišete ovu, veoma bitnu stavku.

Koju vrstu toplotne izolacije uređaj treba da poseduje?

Одговор:

Наручилац није специфицирао врсту топлотне изолације, јер за то нема потребе, обзиром да се ради о међународним одобрењима медицинских уређаја са ЦЕ знаком и регистрованим као медицинско средство у АЛИМС-у подразумева да се изолациионо средство је у складу са наменом сувог стерилизатора. Наручилац ће прихватити сваку понуду било ког модела који испуњава тражене техничке карактеристике, независно од типа и врсте изолације које поседује.

Ужице, 05.09.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  (031) 599-599 лок.572

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs