К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала)

отворени поступак

ЈН бр: 36/20

Мај, 2020.год.

На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.

124/2012,14/2015 и 68/2015 и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106-5651 од 07.05.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 0106-5652 од 07.05.2020. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке

Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала)

ЈН бр. 36/20

Конкурсна документација садржи:

Назив прилога

Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Критеријум за доделу уговора

Образац понуде

Образац структуре цене

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. став 2

Образац референтне листе

Модел уговора

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Прилог бр.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке - добра – Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН бр. 36/20

Шифра из ОРН: 39717200 – уређаји за климатизацију, 45331221 – радови на инсталацији климатизације

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 12.05.2020. год.

Јавно отварање понуда : 11.06.2020. године у 12 сати у просторијама Опште болнице Ужице

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Руководилац послова јавних набавки: Гордана Марковић,дипл.ецц

Помоћник директора за техничка питања: Владан Весовић дипл.инг маш., тел: 031/599-501 ,031/599-599, лолал 241

Лице овлашћено за потписивање уговора : прим др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/599-516; 031/599-599, локал 572

e-mail : tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs

Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН бр. 36/20

Шифра из ОРН: 39717200 – уређаји за климатизацију, 45331221 – радови на инсталацији климатизације

Набавка није обликована по партијама.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

| 1 | DEMONTAŽNI MONTAŽNI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Demontaža postojećeg zidnog aksijalnog ventilatora | kompl | 1 |
| 1.2 | Smanjenje postojećeg otvora u prostoriji skenere na ф100 mm | kompl | 1 |
| 1.3 | Demontaža sistema za hlađenje prostorije suterena br. 21 | kompl | 1 |
| 1.4 | Demontaža spuštenog plafona u prostoriji magnetne rezonance i njegova ponovna montaža nakon postavke kanala i rešetki za razvod vazduha | kompl | 1 |
| 1.5 | Demontaža sistema za hlađenje vazduha prostorije magnetne rezonance | kompl | 1 |

| 2 | PRIZEMLJE PR. BR. 44,45,46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Isporuka i montaža spoljašnjie Multi inverter split jedinice. Snage 8,0 kW hla]enje i 9,0 kW grejanje | kompl | 1 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 795/900/320 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 65 kg |  |  |
| 2.2 | Isporuka i montaža unutrašnje zidne jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem Snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje | kom | 4 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 250/790/208 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 10 kg |  |  |
|  | ~ Protok vazduha - 650/610 m3/h |  |  |
| 2.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 1 |
| 2.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnje jedinice i unutrašnjih jedinica | kompl | 1 |
| 2.5 | Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora za kupatilo komplet sa prekidačem za uključivanje i isključivanje. V=110 m3/h, P=13 W | kompl | 1 |
| 2.6 | Al-savitljivi izolovani kanal, debljina izolacije 25 mm | kompl | 1 |
| 2.7 | Isporuka i montaža kanala od pocinkovanog lima debljine 0,7 mm u kompletu sa prirubnicama, zaptivanjem i vešanjem | kompl | 1 |
| 2.8 | Isporuka i montaža okrugle rešetke sa unutrašnjom mrežom | kom | 1 |
| 2.9 | Isporuka i montaža protivkišne žaluzine sa zaštitnom žičanom mrežom | kom | 1 |
| 2.10 | Isporuka i montaža rešetke za vazduh sa jednim redom nepkretnihvertikalnih lopatica | kom | 1 |
| 2.11 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 1 |

| 3 | SUTEREN PR. BR. 23,23a,24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Isporuka i montaža spoljašnjie Multi inverter split jedinice snage 8,0 kW hla]enje i 9,0 kW grejanje | kompl | 1 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 795/900/320 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 65 kg |  |  |
| 3.2 | Isporuka i montaža unutrašnje zidne jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje | kom | 4 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 250/790/208 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 10 kg |  |  |
|  | ~ Protok vazduha - 650/610 m3/h |  |  |
| 3.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 1 |
| 3.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnje jedinice i unutrašnjih jedinica | kompl | 1 |
| 3.5 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 1 |

| 4 | SUTEREN PR. BR. 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Isporuka i montaža inverter spoljašnjie jedinice snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje | kompl | 1 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 530/660/240 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 23 kg |  |  |
| 4.2 | Isporuka i montaža kanalske unutrašnje jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem snage 2,7 kW hla]enje i 4,0 kW grejanje | kom | 1 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 210/700/450 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 16 kg |  |  |
|  | ~ Protok vazduha - 570 m3/h |  |  |
| 4.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 1 |
| 4.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnje jedinice i unutrašnjih jedinica | kompl | 1 |
| 4.5 | Isporuka i ugradnja rešetki za vazduh sa regulatorom protoka i dva reda pokretnih lopatica, prvi red vertikalan | kom | 4 |
| 4.6 | Isporuka i ugradnja Al-fleksibilnih neizolovanih kanala | kompl | 1 |
| 4.7 | Isporuka i ugradnja Al-fleksibilnih izolovanih kanala, debljina izolacije 25 mm | kompl | 1 |
| 4.8 | Isporuka i ugradnja potisnog plenuma na kanalskoj jedinici za vazduh od pocinkovanog lima debljine 1 mm | kom | 1 |
| 4.9 | Isporuka i ugradnja usisnog plenum na kanalskoj jedinici za vazduh od pocinkovanog lima debljine 1 mm | kom | 1 |
| 4.10 | Isporuka i ugradnja regulacione cilindrične zaklopke | kom | 5 |
| 4.11 | Isporuka i ugradnja kutije za rešetke urađene od pocinkovanog lima debljine 1,0 mm. | kom | 4 |
| 4.12 | Izolacija priključnih kutija ubacnog vazduha armafleksom debljine 25 mm | kompl | 1 |
| 4.13 | Isporuka i ugradnja profilnog gvožđa za nošenje opreme | kompl | 1 |
| 4.14 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 1 |

| 5 | SUTEREN PR. BR. 21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Isporuka i montaža inverter spoljašnjie jedinice snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje | kompl | 2 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 210/800/300 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 42 kg |  |  |
| 5.2 | Isporuka i montaža zidne unutrašnje jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje | kom | 2 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 293/831/270 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 14 kg |  |  |
|  | ~ Protok vazduha - 570 m3/h |  |  |
| 5.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 2 |
| 5.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnjih jedinica i unutrašnjih jedinica | kompl | 2 |
| 5.5 | Isporuka i ugradnja profilnog gvožđa za nošenje opreme | kompl | 2 |
| 5.6 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 2 |

| 6 | SUTEREN PR. BR. 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Isporuka i montaža inverter spoljašnjie jedinice snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje | kompl | 1 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 530/660/240 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 23 kg |  |  |
| 6.2 | Isporuka i montaža kanalske unutrašnje jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem snage 2,7 kW hla]enje i 4,0 kW grejanje | kom | 1 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 210/700/450 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 16 kg |  |  |
|  | ~ Protok vazduha - 570 m3/h |  |  |
| 6.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 1 |
| 6.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnje jedinice i unutrašnjih jedinica | kompl | 1 |
| 6.5 | Isporuka i ugradnja rešetki za vazduh sa regulatorom protoka i dva reda pokretnih lopatica, prvi red vertikalan | kom | 4 |
| 6.6 | Isporuka i ugradnja Al-fleksibilnih neizolovanih kanala | kompl | 1 |
| 6.7 | Isporuka i ugradnja Al-fleksibilnih izolovanih kanala, debljina izolacije 25 mm | kompl | 1 |
| 6.8 | Isporuka i ugradnja potisnog plenuma na kanalskoj jedinici za vazduh od pocinkovanog lima debljine 1 mm | kom | 1 |
| 6.9 | Isporuka i ugradnja usisnog plenum na kanalskoj jedinici za vazduh od pocinkovanog lima debljine 1 mm | kom | 1 |
| 6.10 | Isporuka i ugradnja regulacione cilindrične zaklopke | kom | 5 |
| 6.11 | Isporuka i ugradnja kutije za rešetke urađene od pocinkovanog lima debljine 1,0 mm | kom | 4 |
| 6.12 | Izolacija priključnih kutija ubacnog vazduha armafleksom debljine 25 mm | kompl | 1 |
| 6.13 | Isporuka i ugradnja profilnog gvožđa za nošenje opreme | kompl | 1 |
| 6.14 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 1 |

| 7 | REPARACIJA KLIMA KOMORE ZA ANGIO SALU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Isporuka džepnog vrećastog filtera sa 6 džepova i klasa filtracije EU5(F5) | kom | 40 |
| 7.2 | Isporuka filtera u ploči za komoru klasa G3 | kom | 4 |
| 7.3 | Isporuka konusnog filtera apsolutne filtracije | kom | 30 |
| 7.4 | Isporuka trakastog remenika (ekstre multus) dimenzija | kom | 4 |
| 7.5 | Isporuka frekventnih regulatora za el. Motore | kom | 2 |
| 7.6 | Premotavanje (vinklovanje) el.motora | kom | 1 |
| 7.7 | Isporuka i zamena ležaja kotrljajuci radijalno aksijalni | kom | 1 |
| 7.8 | Isporuka el.motora | kom | 2 |
| 7.9 | Isporuka sklopke | kom | 2 |
| 7.10 | Isporuka bimetalne zaštite | kom | 1 |
| 7.11 | Isporuka cirkulacione pumpe | kom | 1 |
| 8 | OPREME NA DOPUNI I ZAMENI U KLIMA KOMORAMA NA TS1 |  |  |
| 8.1 | SISTEM 05 (PROSTOR PRIJEMNOG HOLA) | kompl | 1 |
|  | Demontaža ,, Rototherm,, rekuperatora |  |  |
|  | Povezivanje kanalskog razvoda |  |  |
|  | Zamena elektro motora |  |  |
|  | Ugradnja frekventnih regulatora za motore |  |  |
|  | Osposobljavanje komandnog ormana |  |  |
|  | Armaflex izolacija d=13mm |  |  |
| 8.2 | SISTEM 30 (PRIJEMNO-URGENTNA SLUŽBA) | kompl | 1 |
|  | Demontaža ,, Rototherm,, rekuperatora |  |  |
|  | Povezivanje kanalskog razvoda |  |  |
|  | Armaflex izolacija d=13mm |  |  |
| 8.3 | SISTEM 31(HIRURŠKE SALE URGENTNE SLUŽBE) | kompl | 1 |
|  | Zamena pumpe |  |  |
|  | Konusni filter kom 40 |  |  |
|  | Apsolutni filter kom 8 |  |  |
| 8.4 | SISTEM 34 (INTEZIVNA NEGA) | kompl | 1 |
|  | Demontaža ,, Rototherm,, rekuperatora |  |  |
|  | Povezivanje kanalskog razvoda |  |  |
|  | Ugradnja frekventnog regulatora motora |  |  |
|  | Armaflex izolacija d=13mm |  |  |
| 8.5 | ZAMENA CEVNE MREŽE |  |  |
|  | DN100 | m | 45 |
|  | DN80 | m | 8 |
|  | DN50 | m | 40 |
|  | DN40 | m | 15 |
|  | Izolacuja cevi kamenom vunom 3cm-Al | m² | 60 |
|  | Zamena kondenz lonaca | kom | 6 |

| 9 | Prostorije za osoblje Angio sale, Magneta i Skenera |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Isporuka i montaža inverter spoljašnjie jedinice snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje | kompl | 8 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 210/800/300 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 42 kg |  |  |
| 9.2 | Isporuka i montaža zidne unutrašnje jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje | kom | 8 |
|  | ~ Maksimalne dimenzije - 293/831/270 mm |  |  |
|  | ~ Maksimalna težina - 14 kg |  |  |
|  | ~ Protok vazduha - 570 m3/h |  |  |
| 9.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 8 |
| 9.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnjih jedinica i unutrašnjih jedinica | kompl | 8 |
| 9.5 | Isporuka i ugradnja profilnog gvožđa za nošenje opreme | kompl | 8 |
| 9.6 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 8 |

Све позиције у техничкој спецификацији обухватају набавку, испоруку и монтажу опреме на ослонце/постоља.

Обавеза извођача је да обезбеди Пројекат за извођење (ПЗИ), у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и подзаконским актима и да сноси све трошкове који настану у вези са тим.

Напомена:

Пре  подношења понуде  понуђач је у обавези да изврши обилазак локације уз претходну пријаву најмање један дан пре рока за обилазак локације.

Пријаве се достављају на email:  tehnicki.director@zcue.rs. У пријави навести име особе задужене за обилазак локације.

Прилог бр.3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2.Закона).

Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона – Прилог бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов : Да понуђач поседује довољан финансијски капацитет:

1.1.  да је понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2017. 2018. и 2019. године) за које су достављени подаци остварио укупан пословни приход у износу од најмање 20.000.000,00 динара.

ДОКАЗ: Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019).

Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2019. годину, доставити Извод из пословних књига о висини пословног прихода за 2019. годину.

1.2.  Да понуђач нема евидентиран ни један дан неликвидности у периоду од 12 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда.

ДОКАЗ: Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од претходних 12 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

2) Услов : Да понуђач поседује довољан пословни капацитет:

2.1. Да је понуђач у претходних 5 година (2015., 2016., 2017., 2018 и 2019. године) реализовао Уговоре на изградњи, реконструкцији или адаптацији термотехничких система на објектима високоградње (болнице, клинички центри или слично) у укупној вредности од најмање 14.000.000,00 динара без пдв-а, од чега је бар један објекат/уговор у минималном износу од 7.000.000,00 динара без пдв-а.

ДОКАЗ:

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу референтне листе из конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:

- назив и адресу наручиоца,

- назив и седиште понуђача,

-изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,

- врста радова,

- вредност изведених радова,

- број и датум уговора,

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

- контакт особа наручиоца и телефон,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити фотокопије Уговора и прву и последњу страну окончане ситуације на које се потврда односи.

2.2. Да понуђач има успостављен стандардизован менаџмент систем, односно да поседује следеће сертификате:

1. ISO 9001 Quality Management System – Менаџмент систем квалитета

2. ISO 14001 Enviornmetal Management System – Менаџмент систем животне средине

3. ISO 18001 Oxxupational Health and Safety Management System – Менаџмент систем здравља и безбедности запослених

Доказ:

Копије важећих сертификата.

3) Услов : Да понуђач поседује довољан кадровски капацитет

3.1. Под довољним кадровским капацитетом подразумева се да Понуђач у радном односу или по другом основу има најмање 20 (двадесет) запослених или радно ангажованих од којих:

- Минимум 1 одговорног пројектанта радова – дипломирани инжењер машинства са лиценцом 330

- Минимум 1 одговорног пројектанта радова – дипломирани електро инжењер са лиценцом 350

- Минимум 1 одговорног извођача радова – дипломирани инжењер машинства са лиценцом 430

- Минимум 1 одговорног извођача радова – дипломирани електро инжењер са лиценцом 450

Понуђач мора да има најмање 10 извршилаца и то:

- 8 извршилаца термотехничких радова

- 2 извршиоца електро радова

Доказ:

Изјава понуђача дата свом меморандуму да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом траженим у додатним условима која је дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Прилог бр. 4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем понднера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту  понуђену цену,  као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико две или више понуда имају исти рок важења понуде биће изабрана понуда оног понуђача који је имао већу вредност склопљених уговора у претходној години чије достављање ће наручилац накнадно тражити након отварања понуда.

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 36/20 у отвореном поступку Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала) НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!

Прилог бр.5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН број 36/20

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУНазив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН број 36/20

| Н А З И В | Укупна вредност понуде без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала) |  |
| словима: |

Рок важења понуде:________________________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач _____________

Део набавке коју ће извршити подизвођач _________________________________

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН број 36/20

| ред број | Н А З И В УСЛУГЕ | Јединица мере | Кол | П О П У Њ А В А П О Н У Ђ А Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DEMONTAŽNI MONTAŽNI RADOVI |
| 1.1 | Demontaža postojećeg zidnog aksijalnog ventilatora | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Smanjenje postojećeg otvora u prostoriji skenere na ф100 mm | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Demontaža sistema za hlađenje prostorije suterena br. 21 | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Demontaža spuštenog plafona u prostoriji magnetne rezonance i njegova ponovna montaža nakon postavke kanala i rešetki za razvod vazduha | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Demontaža sistema za hlađenje vazduha prostorije magnetne rezonance | kompl | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО 1: |  |  |
| ISPORUKA I MONTAŽA MATERIJALA ZA PROSTORIJE U PRIZEMLJU BR. 44,45 I 46 |
| 2.1 | Isporuka i montaža spoljašnjie Multi inverter split jedinice. Snage 8,0 kW hla]enje i 9,0 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 795/900/320 mm ~ Maksimalna težina - 65 kg | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Isporuka i montaža unutrašnje zidne jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem Snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 250/790/208 mm ~ Maksimalna težina - 10 kg ~ Protok vazduha - 650/610 m3/h | kom | 4 |  |  |  |  |
| 2.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnje jedinice i unutrašnjih jedinica | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora za kupatilo komplet sa prekidačem za uključivanje i isključivanje. V=110 m3/h, P=13 W | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | Al-savitljivi izolovani kanal, debljina izolacije 25 mm | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | Isporuka i montaža kanala od pocinkovanog lima debljine 0,7 mm u kompletu sa prirubnicama, zaptivanjem i vešanjem | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | Isporuka i montaža okrugle rešetke sa unutrašnjom mrežom | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2.9 | Isporuka i montaža protivkišne žaluzine sa zaštitnom žičanom mrežom | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2.10 | Isporuka i montaža rešetke za vazduh sa jednim redom nepkretnihvertikalnih lopatica | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2.11 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО 2: |  |  |
| ISPORUKA I MONTAŽA MATERIJALA ZA PROSTORIJE U SUTERENU BR. 23, 23a i 24 |
| 3.1 | Isporuka i montaža spoljašnjie Multi inverter split jedinice snage 8,0 kW hla]enje i 9,0 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 795/900/320 mm ~ Maksimalna težina - 65 kg | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Isporuka i montaža unutrašnje zidne jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 250/790/208 mm ~ Maksimalna težina - 10 kg ~ Protok vazduha - 650/610 m3/h | kom | 4 |  |  |  |  |
| 3.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnje jedinice i unutrašnjih jedinica | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО 3: |  |  |
| ISPORUKA I MONTAŽA MATERIJALA ZA PROSTORIJE U SUTERENU BR. 18 |
| 4.1 | Isporuka i montaža inverter spoljašnjie jedinice snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 530/660/240 mm ~ Maksimalna težina - 23 kg | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Isporuka i montaža kanalske unutrašnje jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem snage 2,7 kW hla]enje i 4,0 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 210/700/450 mm ~ Maksimalna težina - 16 kg ~ Protok vazduha - 570 m3/h | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 4.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnje jedinice i unutrašnjih jedinica | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 4.5 | Isporuka i ugradnja rešetki za vazduh sa regulatorom protoka i dva reda pokretnih lopatica, prvi red vertikalan | kom | 4 |  |  |  |  |
| 4.6 | Isporuka i ugradnja Al-fleksibilnih neizolovanih kanala | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 4.7 | Isporuka i ugradnja Al-fleksibilnih izolovanih kanala, debljina izolacije 25 mm | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 4.8 | Isporuka i ugradnja potisnog plenuma na kanalskoj jedinici za vazduh od pocinkovanog lima debljine 1 mm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4.9 | Isporuka i ugradnja usisnog plenum na kanalskoj jedinici za vazduh od pocinkovanog lima debljine 1 mm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4.10 | Isporuka i ugradnja regulacione cilindrične zaklopke | kom | 5 |  |  |  |  |
| 4.11 | Isporuka i ugradnja kutije za rešetke urađene od pocinkovanog lima debljine 1,0 mm. | kom | 4 |  |  |  |  |
| 4.12 | Izolacija priključnih kutija ubacnog vazduha armafleksom debljine 25 mm | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 4.13 | Isporuka i ugradnja profilnog gvožđa za nošenje opreme | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 4.14 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО 4: |  |  |
| 5) ISPORUKA I MONTAŽA MATERIJALA ZA PROSTORIJE U SUTERENU BR. 21 |
| 5.1 | Isporuka i montaža inverter spoljašnjie jedinice snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 210/800/300 mm ~ Maksimalna težina - 42 kg | kompl | 2 |  |  |  |  |
| 5.2 | Isporuka i montaža zidne unutrašnje jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 293/831/270 mm ~ Maksimalna težina - 14 kg ~ Protok vazduha - 570 m3/h | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 2 |  |  |  |  |
| 5.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnjih jedinica i unutrašnjih jedinica | kompl | 2 |  |  |  |  |
| 5.5 | Isporuka i ugradnja profilnog gvožđa za nošenje opreme | kompl | 2 |  |  |  |  |
| 5.6 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО 5: |  |  |
| 6) ISPORUKA I MONTAŽA MATERIJALA ZA PROSTORIJE U SUTERENU BR. 20 |
| 6.1 | Isporuka i montaža inverter spoljašnje jedinice snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 530/660/240 mm ~ Maksimalna težina - 23 kg | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 6.2 | Isporuka i montaža kanalske unutrašnje jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem snage 2,7 kW hla]enje i 4,0 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 210/700/450 mm ~ Maksimalna težina - 16 kg ~ Protok vazduha - 570 m3/h | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 6.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnje jedinice i unutrašnjih jedinica | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 6.5 | Isporuka i ugradnja rešetki za vazduh sa regulatorom protoka i dva reda pokretnih lopatica, prvi red vertikalan | kom | 4 |  |  |  |  |
| 6.6 | Isporuka i ugradnja Al-fleksibilnih neizolovanih kanala | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 6.7 | Isporuka i ugradnja Al-fleksibilnih izolovanih kanala, debljina izolacije 25 mm | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 6.8 | Isporuka i ugradnja potisnog plenuma na kanalskoj jedinici za vazduh od pocinkovanog lima debljine 1 mm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6.9 | Isporuka i ugradnja usisnog plenum na kanalskoj jedinici za vazduh od pocinkovanog lima debljine 1 mm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6.10 | Isporuka i ugradnja regulacione cilindrične zaklopke | kom | 5 |  |  |  |  |
| 6.11 | Isporuka i ugradnja kutije za rešetke urađene od pocinkovanog lima debljine 1,0 mm | kom | 4 |  |  |  |  |
| 6.12 | Izolacija priključnih kutija ubacnog vazduha armafleksom debljine 25 mm | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 6.13 | Isporuka i ugradnja profilnog gvožđa za nošenje opreme | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 6.14 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО 6: |  |  |
| 7) REPARACIJA KLIMA KOMORE ZA ANGIO SALU |
| 7.1 | Isporuka džepnog vrećastog filtera sa 6 džepova i klasa filtracije EU5(F5) | kom | 40 |  |  |  |  |
| 7.2 | Isporuka filtera u ploči za komoru klasa G3 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 7.3 | Isporuka konusnog filtera apsolutne filtracije | kom | 30 |  |  |  |  |
| 7.4 | Isporuka trakastog remenika (ekstre multus) dimenzija | kom | 4 |  |  |  |  |
| 7.5 | Isporuka frekventnih regulatora za el. Motore | kom | 2 |  |  |  |  |
| 7.6 | Premotavanje (vinklovanje) el.motora | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7.7 | Isporuka i zamena ležaja kotrljajuci radijalno aksijalni | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7.8 | Isporuka el.motora | kom | 2 |  |  |  |  |
| 7.9 | Isporuka sklopke | kom | 2 |  |  |  |  |
| 7.10 | Isporuka bimetalne zaštite | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7.11 | Isporuka cirkulacione pumpe | kom | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО 7: |  |  |
| 8) OPREME NA DOPUNI I ZAMENI U KLIMA KOMORAMA NA TS1 |
| 8.1 | SISTEM 05 (PROSTOR PRIJEMNOG HOLA) Demontaža ,, Rototherm,, rekuperatora Povezivanje kanalskog razvoda Zamena elektro motora Ugradnja frekventnih regulatora za motore Osposobljavanje komandnog ormana Armaflex izolacija d=13mm | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | SISTEM 30 (PRIJEMNO-URGENTNA SLUŽBA) Demontaža ,, Rototherm,, rekuperatora Povezivanje kanalskog razvoda Armaflex izolacija d=13mm | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 8.3 | SISTEM 31(HIRURŠKE SALE URGENTNE SLUŽBE) Zamena pumpe Konusni filter kom 40 Apsolutni filter kom 8 | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 8.4 | SISTEM 34 (INTEZIVNA NEGA) Demontaža ,, Rototherm,, rekuperatora Povezivanje kanalskog razvoda Ugradnja frekventnog regulatora motora Armaflex izolacija d=13mm | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 8.5 | ZAMENA CEVNE MREŽE DN100 DN80 DN50 DN40 Izolacuja cevi kamenom vunom 3cm-Al Zamena kondenz lonaca |  |
|  |  | m | 45 |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  |  |
|  |  | m | 40 |  |  |  |  |
|  |  | m | 15 |  |  |  |  |
|  |  | m² | 60 |  |  |  |  |
|  |  | kom | 6 |  |  |  |  |
| УКУПНО 8: |  |  |
| 9) ISPORUKA I MONTAŽA MATERIJALA ZA PROSTORIJE ZA OSOBLJE Angio sale, Magneta i Skenera |
| 9.1 | Isporuka i montaža inverter spoljašnjie Jedinice snage 2,5 kW hladjenje i 3,2 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 210/800/300 mm ~ Maksimalna težina - 42 kg | kompl | 8 |  |  |  |  |
| 9.2 | Isporuka i montaža zidne unutrašnje jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem snage 2,5 kW hla]enje i 3,2 kW grejanje ~ Maksimalne dimenzije - 293/831/270 mm ~ Maksimalna težina - 14 kg ~ Protok vazduha - 570 m3/h | kompl | 8 |  |  |  |  |
| 9.3 | Izrada instalacija od izolovanih bakarnih cevi, sa povezvanjem spoljašnje jedinice sa unutrašnjim jedinicama sa pomoćnim materijalom , fitingom i priborom za kačenje dimenzije cevi | kompl | 8 |  |  |  |  |
| 9.4 | Izrada elektro instalacije za napajanje i povezivanje spoljašnjih jedinica i unutrašnjih jedinica | kompl | 8 |  |  |  |  |
| 9.5 | Isporuka i ugradnja profilnog gvožđa za nošenje opreme | kompl | 8 |  |  |  |  |
| 9.6 | Isporuka i ugradnja cevi za odvod kondezata od spoljašnje rashladne jedinice komplet sa pomoćnim materijalom | kompl | 8 |  |  |  |  |
| УКУПНО 9: |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без пдв-а (1-9) |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са пдв-ом (1-9) |  |
| Стопа пдв-а |  |

Датум                                  				  Понуђач

М.П.

___________________________				__________________________

Напомене: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  понуде  потписују  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде

Прилог бр.7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку – Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала)

ЈН број 36/20

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   ________________________	 (навести назив понуђача),  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | Износ трошкова у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог бр. 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   ,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  набавке услуга – Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН број 36/20 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача.

Прилог бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА И НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке  – Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН број 36/20, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Прилог бр.10

__________________________

(назив  наручиоца)

__________________________

(седиште и адреса)

__________________________

(назив понуђача)

__________________________

(седиште и адреса)

__________________________

(датум)

Р  Е  Ф  Е  Р E Н Т Н  А     Л  И  С  Т  А

Број и вредност закључених уговора за протеклих пет година везаних за предметну јавну набавку:

| Ред.бр. | Наручилац | Година пружања услуга | Број и датум уговора | Уговорена вредност без ПДВ-а | Врста услуга/радова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Напомена: прецизирати врсту, количину и вредност уговора без ПДВ-а.  Референца мора бити уговор реализован у последњих пет година. Потврда се издаје на захтев:____________________________________________________________________________________(уписати назив и адресу Понуђача/добављача) ради учешћа у јавној набавци  - Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН бр. 36/20 и у друге сврхе се не може користити.

Да су радови за потребе наведених наручилаца извршени квалитетно и у уговореном року потврђује :

__________________________________________________

Наручилац:

______________________________

Датум:

______________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:Образац попуњава и потписује наручилац коме су извршене услуге по основу уговора наведених у списку реализованих уговора.Овај образац копирати за сваки уговор наведен у списку. Уз Образац прилаже се и копија уговора са референтним Наручиоцем као доказ да Понуђач испуњава тражене услове за пословни капацитет, као и прву и последњу страну окончане ситуације.  Уговор мора бити реализован у последњих пет година.

Понуђач може да достави образац референтне листе у сопственом облику, под условом да садржи све елементе тражене у понуђеном обрасцу.

Прилог бр.11

Модел уговора

За израду машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала) ЈН бр. 36/20

Закључен између:

1.  Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор Прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: Наручилац), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2.  "____________________________________________" ________________, улица _____________________ бр. ____, који заступа директор _____________________, ( у даљем тексту: Добављач) са жиро рачуном бр. ________________________________ код ____________________ банке,       ПИБ : ____________________, мат.бр. ________________, с друге стране.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу члана 53. Закона о јавним набавкам  („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015) донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке добара: Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН број 36/20,

- да је Добављач ___________________________________. доставио понуду бр.____________________________ која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације и која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора,

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора бр.______________________ од_________године (попуњава Наручилац) којом је уговор доделио понуђачу_________________________________

Члан  2.

Предмет овог уговора је набавка добара са монтажом истих у складу са понудом добављача, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора.

Члан  3.

Укупна уговорена вредност набавке износи _______________________ динара без ПДВ-а (словима: ___________________________________________________________) односно _____________________________ динара са урачунатим ПДВ-ом (словима: _________________________________________________________________).

Цена је фиксна и не може се мењати. Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора , цена обухвата и трошкове израде Пројекта за извођење (ПЗИ), организације градилишта, осигурања и све остале трошкове настале при реализацији предметне јавне набавке.

Рок важности понуде је ___________ дана од дана отварања.

Члан  4.

Наручилац се обавезује да ће за уговорену вредност из члана 3. овог уговора платити у року до 15 дана након завршетка посла и испостављања фактуре.

Члан  5.

Добављач се обавезује да приступи извршењу предметне набавке у року до 10  дана од дана склапања уговора.

Добављач се обавезује да изврши целокупну предметну набавку у року од 75 дана од дана увођења у посао.

Рок за израду пројекта који је предмет јавне набавке је 30 дана. Добављач ће након израде пројекта доставити исти Наручиоцу који ће извршити преглед и одобрење.

Рок за набавку и уградњу опреме и материјала који су предмет јавне набавке је 45 дана.

Наручилац је дужан да Добављача уведе у посао 5 дана од дана коначног одобрења техничке документације.

Увођење добављача у посао се врши у присуству овлашћених представника наручиоца, добављача и стручног надзора.

Утврђени рокови се не могу мењати без писане сагласности наручиоца.

Место извршења радова је Општа болница Ужице.

Добављач даје гаранцију у трајању од _____________________________________ на испоручена добра и __________________________________ на извршене радове..

Члан  6.

Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручена добра и извршене радове мора бити сачињена у писменој форми и достављена добављачу у року од 24 часа.

Добављач је у обавези да у року од највише 7 (седам) дана од дана достављања рекламације поступи по истој и уклони одговарајуће недостатке.

Члан 7.

Наступање више силе ослобађа одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.

Као случајеви више силе сматрају се: природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом одређени као виша сила.

Члан  8.

Уговорна страна незадовољна испуњењем оговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови: да је претходно, у писаној форми обавестила другу уговорну страну о елементима реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид уговора; да је другој уговорној страни оставила примерен рок за отклањање неусаглашености; да друга уговорна страна није кориговала неусаглашености или није кориговала на задовољавајући начин, и да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

У случају раскида уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења од стране уговорне стране, којим га друга уговорна страна обавештава да раскида предметни уговор.

Члан  9.

Уговорене стране су се сагласиле да се на све оно што није регулисано овим уговором примењују одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном закључења и важи до извршења уговорене обавезе.

Члан  11.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ			ЗА ДОБАВЉАЧА

ДИРЕКТОР							ДИРЕКТОР

_________________________				__________________

Прим. др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

.

Прилог бр.12

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац дат у конкурсној документацији)

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –  Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН број 36/20,- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 11.06.2020. год. до 11 часова и 30 минута. Отварање понуда ће се вршити 11.06.2020.год. у 12 часова у просторијама Опште болнице Ужице.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана 12.05.2020. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати.

Понуда мора да садржи:

- Доказ о испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и остале тражене доказе

- Образац понуде

- Модел уговора

- Образац структуре ценe  са упутством како да се попуни

- Образац трошкова припреме понуде (уколико их понуђач исказује)

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75.ст. 2. Закона

- Набавка није обликована по партијама.

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге –  Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН број 36/20,- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге –  Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН број 36/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге –  Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН број 36/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге –  Израда машинских инсталација за хлађење и климатизацију простора Опште болнице Ужице (скенер, магнет и ангио сала), ЈН број 36/20- НЕ ОТВАРАТИ”.

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- Податке о члану члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац се обавезује да ће за уговорену вредност из члана 3. овог уговора платити у року до 15 дана након завршетка посла и испостављања фактуре.

8.2. Захтев у погледу рока и места извршења услуге:

Приступање извршењу предметне набавке не може бити дуже од 10  дана од дана склапања уговора.

Рок за извршење целокупне предметне набавке је 75 дана од дана увођења у посао.

Рок за израду пројекта који је предмет јавне набавке је 30 дана.

Рок за набавку и уградњу опреме и материјала који су предмет јавне набавке је 45 дана.

Место извршења радова је Општа болница Ужице.

8.3. Захтев у погледу гаранција на извршене услуге:

Гаранти рок за извршење услуге не може бити краћи од 12 месеци, док за уграђене    резервне делове важи гарантни рок произвођача делова.

8.4. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварањапонуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  не  може мењати понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У току реалзације уговора цене се не могу мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

11. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

12. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Изабрани понуђач је дужан да достави:

Регистровану бланко меницу, као и менично овлашћење за озбиљност понуде, попуњено на износ 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, којом понуђачи гарантују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.

Уз меницу је потребно доставити доказ да је меница регистрована код пословне банке, менично овлашћење и картон депонованих потписа.

Рок важења менице за озбиљност понуде мора да траје најмање колико и важење понуде.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

-понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду

-понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по           закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави регистровану бланко меницу и менично овлашћење за      озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tendimc@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 36/20

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођач

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17.Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, или препорученом пошиљком  са повратницом.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 	Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН 36/20, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен  на потпис  понуђачу којем  је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

20. Обавештење у вези употребе печата

Употреба печата није обавезна приликом сачињавања понуде, у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. Гласник РС 86/2015 и 41/2019).