ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. став 1. Закона

Наручилац врши измену конкурсне документације  у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, за јавну набавку добара – Материјал за трансфузију, ЈН бр.21/16,  за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 15.03.2016.год.

Измена конкурсне документације се врши: у Партији  4,5, у условима за партију 2,4,5 и додаје се нова партија бр. 20 – Наставци за пипету ID PIPETOR S/N 9602758, Измене се врше у Прилогу бр. 2 – Врста и ехничке карактеристике предмета јавне набавке, Прилогу 5- Образац понуде  и Прилогу бр.6- Образац структуре цене са упутством како да се попуни.

У Партији 4 - reagensi za imunohematologiju IV – мења се комплетна спецификација и гласи:

| PARTIJA 4 - Reagensi za imunohematologiju IV |
| --- |
| 1 | Gel kartice za određivanje ABO i Rh (D) sistema i direktan Coombsov test kod novorođenčadi, monoklonski | kartica | 625 |
| 2 | Gel kartice za slanu sredinu (NaCl neutralni medijum) | kartica | 720 |
| 3 | Gel kartice DC – IgG – C3d “ili odgovarajuće” | kartica | 24 |
| 4 | Gel kartice sa Coombs/Liss serumom | kartica | 1100 |
| 5 | Reagens za pripremu eritrocitnih suspenzija za rad u gel karticama (modifikovani Liss) 1 x 500 ml, “ili odgovarajuće” | pakovanje | 3 |
| 6 | Reagens za pripremu eritrocita za izvođenje enzimskih testova u radu sa gel karticama (modifikovani bromelin) 1x 500 ml, “ili odgovarajuće” | pakovanje | 1 |
| 7 | Test eritrociti za screening iregularnih antitela u gel tehnici 2x10ml “ili odgovarajuće” | pakovanje | 26 |
| 8 | Interna kvalitativna kontrola za manuelni rad “ili odgovarajuće” | pakovanje | 4 |
| 9 | Panel eritrociti za identifikaciju iregularnih antitela u gel tehnici, 11x4 ml “ili odgovarajuće” | pakovanje | 13 |

Obavezni uslovi za PARTIJE 1, 2, 3 i 4:

1.Proizvodi u okviru partije moraju biti od istog proizvođača iz razloga sigurnosti, kompatibilnosti i uniformnosti

2. Ponuđač mora priložiti originalna uputstva proizvođača za ponuđene reagense, kao i prevode uputstava na srpski jezik i original brošuru proizvođača za ponuđene reagense i sve proizvode koji se nude ( obeležiti u brošuri ponuđene reagense i proizvode rednim brojem partije i odgovarajuće pozicije iz obrazca ponude).

3.Ponuđač mora ponuditi svaku pojedinačnu stavku iz partije.

4. Ponuđač izabran u partiji 1 neće biti vrednovan u partiji 2 ukoliko ponudi reagense istog proizvođača- po pravilu službe retest reagensi moraju biti od drugog proizvođača.

Uslov za PARTIJU IV: Serumi moraju biti inkorporirani u gel kartici. Kartice moraju biti kompatibilni sa aparatima ID –centrifuge 12 S II i ID incubator 37 S I, koje su u našem vlasništvu. Ukoliko nisu kompatibilne ponuđač je u obavezi da preda i instalira radi korišćenja na vremenski period do kraja isporuke dobara, odgovarajuću centrifugu za gel kartice i inkubator za gel kartice sa određenim tehničkim karaktristikama za izvođenje imunohematoloških testova, a koji je na osnovu važećeg rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije upisan u Registar medicinskih sredstava, a najkasnije 15 dana od zaključivanja ugovora o javnoj nabavci. Takođe u istom roku izvršiti besplatnu obuku lekara i laboratorijskih tehničara. Potrebno je obezbediti sertifikovanog servisera opreme, koji vrši besplatno održavanje,servisiranje i validiranje aparata, obezbediti neprekidan proces rada  na aparatu (zamena delova bez naknade,eventualna zamena aparata).

У Партији 5 - Reagensi za imunohematoloska ispitivanja za rad na automatskom analizatoru- gel metoda- inkorporirani antiserumi u gelu -  мења се комплетна спецификација и гласи:

| PARTIJA 5 - Reagensi za imunohematoloska ispitivanja za rad na automatskom analizatoru- gel metoda- inkorporirani antiserumi u gelu |
| --- |
| Medicinsko sredstvo za određivanje ABO i Rh D antigene pripadnosti davalaca krvi I prisutnih korespodentnih antitela .Zahevana konfiguracija test reagensa Anti-A, Anti-B, Anti –D (DVI+), Anti –D(DVI-) i test eritrociti za određivanje reverzne krvne grupe davalaca A1 i B “ili odgovarajuće” | test | 828 |
| Medicinsko sredstvo za određivanje ABO I Rh D antigene pripadnosti davalaca krvi . Zahtevana konfiguracija test reagensa Anti- A, Anti- B, Anti- D(DVI+), “ili odgovarajuće” | test | 6432 |
| Medicinsko sredstvo za skrining antitela davalaca krvi tehnikom indirektnog antiglobulinskog testa (IAT) Zahtevana konfiguracija test reagensa : Antihumanglobulin reagens (AHG)-(Anti IgG, Anti- C3d) i test eritrociti za skrining antitela davalaca krvi « ili odgovarajuće » | test | 6336 |
| Reagens za pripremu erirtocitnih suspenzija (Liss), 1x500 ml , “ili odgovarajuće” | komada | 19 |

Napomena :

Potrebno je naručiocu predati i instalirati radi korišćenja na vremenski period do kraja isporuke dobara, automatski aparat sa određenim tehničkim karaktristikama za izvođenje imunohematoloških testova, a koji je na osnovu važećeg rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije upisan u Registar medicinskih sredstava, a najkasnije 15 dana od zaključivanja ugovora o javnoj nabavci. Takođe u istom roku izvršiti besplatnu obuku lekara i laboratorijskih tehničara. Potrebno je  uz svaku isporuku medicinskih sredstava dostaviti sav potrošni materijal i sve potrebne količine reagenasa za održavanje aparata, obezbediti sertifikovanog servisera opreme, koji vrši besplatno održavanje,servisiranje i validiranje aparata, obezbediti neprekidan proces izvođenja analiza na aparatu (zamena delova bez naknade,eventualna zamena aparata).

Tehnički opis-specifikacija: minimalne tehničke karakteristike zahtevane opreme:

1 Analizator za potpuno automatsko određivanje krvnih grupa u radu sa gel karticama

Obavezno je dostaviti tehničke specifikacije (dokumenta)  sa podacima o tehničkim karakteristikama aparata i/ili prateći prospektni materijal proizvođača BROŠURA/KATALOG koji moraju biti izdati od strane proizvođača kojima se dokazuju minimalne tehičke karakteristike analizatora

Obavezno  je dostaviti tehničke specifikacije i/ili prospektni materijal (BROŠURA/KATALOG) u formi prevoda na srpski jezik.

Ponuđač je takođe u obavezi da u dostavljenoj tehničkoj specifikaciji i pratećoj prospektnoj dokumentaciji obeleži markerom mesto gde se nalazi opis traženih tehničkih karakteristika aparata

Neophodno je da analizator zadovoljava sve tražene karakteristike u okviru zahtevane tehničke specifikacije,u protivnom ponuda će biti odbačena kao neispravna.

MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OPIS ):

        Potpuno automatizovan analizator za rad sa gel karticama (gel mikrokolonama)

         Očitavanje uzoraka i reagenasa preko “bar code” čitača

         Mogućnost unošenja pacijenata ručno ili preko bar code čitača

         Mogućnost štampanja rezultata

Ponuđač je u obavezi da u slučaju neispravnosti kartica (oštećene kartice I kartice sa pozitivnom kontrolom) izvrši zamenu novim ispravnim karticama.

Ponuđač uz ponudu dostavlja originalni katalog proizvoda koje nudi ili fotokopije kataloga sa označenim brojem strana na kojem se nalazi ponuđeno dobro.

Ponuđač je dužan da stavke iz zahtevane tehničke specifikacije obeleži na lokaciji u katalogu, kako bi naručilac mogao da uporedi zahtevane tahničke specifikacije sa ponuđenim.

Dodaje se partija 20:

| PARTIJA 20- Наставци за пипету ID PIPETOR S/N 9602758 |
| --- |
| 1 | ID nastaavci za pipetu a 1000 kom | pakovanje | 6 |

Ужице, 04.05.2016.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке